ACARA I. PENGENALAN JENIS PUPUK.

Tujuan :    Untuk mengetahui sifat fisik dan kimia  beberapa macam pupuk .

Sifat fisik meliputi:  warna, tekstur, struktur,  konsistensi, kelarutan,kadar lengas, sifat  higroskopis dan density.

Sifat kimia meliputi: rumus kimia, pH,  kadar unsur hara dan bentuknya, kadar asam / basa.garam, zat pembawa ( conditioner) dan filler.

Bahan dan Alat :  Macam – macam jenis pupuk anorganik, pengukur  pH, aquadest, gelas piala, gelas ukur, cawan penguap, kantong plastik, timbangan analiitis dan oven.

Cara kerja :

Isilah table pengamatan pengenalan jenis pupuk di bawah ini berdasarkan pengamatan pupuk  yang disediakan.

| Macam pupuk | Hasil pengamatan |
| --- | --- |
|  | Urea | Za | NPK | KCl | ZK | SP36 |  |
| 1. Mengenal bahan pupuk scr Makroskopis |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nama, singkatan, simbol dagang |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sifat Fisik |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Warna |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Tekstur / struktur |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Konsistensi |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Kelarutan |  |  |  |  |  |  |  |
| e. Kadar Lengas |  |  |  |  |  |  |  |
| f. Higroskopis |  |  |  |  |  |  |  |
| g. Density |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Sifat kimiawi |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Rumus Kimia |  |  |  |  |  |  |  |
| b. pH |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Kadar unsur hara dan bentuknya. |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Kadar asam /basa / garam bebas e. zat pembawa |  |  |  |  |  |  |  |

Petunjuk Pengisian Tabel. :

- Secara  makroskopis kita mengamati macam – macam pupuk yang disediakan, sehingga bisa membedakan satu dengan lainnya.

- Nama / singkatan / symbol dagang.

Kadang satu jenis pupuk mempunyai beberapa nama, punya singkatan, symbol dagang, tulislah bila saudara ketahui.

- SIFAT FISIK PUPUK

a.  Warna  dilihat secara langsung. ditulis dalam kolom

b. Tekstur dibedakan kasar, sedang, halus dengan cara memegang pupuk dengan ibujari dan telunjuk.

c.  Struktur, dibedakan Kristal, granuler atau serbuk

d. Konsistensi. : Yaitu menguji kelekatannya dengan cara memegang pupuk dengan ibu

jari dan telunjuk, dibedakan  antara lekat dan tidak lekat

e. Kelarutan :   Masukkan pupuk ke tabung reaksi, ditambah aquadest dengan perban-dingan 2 : 5  kemudian digojok dan didiamkan 30 menit dan diperbandingkan antara pupuk satu dengan lainnya,   mana yang paling cepat larut diberi kode secara berurut misalnya : larut v, vv, vvv ( makin banyak makin larut) ( adanya endapan  menun-jukkan pupuk  tersebut tidak mudah larut )

f. Kadar lengas ( KL )

Botol timbang ditimbang (a gram) Botol timbang diisi  pupuk dan ditimbang  (b gram ) Kemudian di oven 60o C minimum  4 jam, di dalam oven tutup  botol dibuka. Setelah selesai pengovenan,  botol ditutup  terlebih dahulu didalam  oven, kemudian dikeluar kan dari oven dan masuk exikator 15 menit kemudian ditimbang (c gram)

Besarnya kadar lengas pupuk anorganik

Air yang menguap ( b – c)

=   --------------------------------------  x 100 %

berat kering mutlak ( c – a )

Besarnya Kadar Lengas pupuk organik :

Air yang menguap ( b – c)

=   --------------------------------------  x 100 %

berat basah pupuk ( b – a )

g. Higroskopisitas, diuji dengan dua cara :

- Kualitatif.Yaitu degan menggunakan kertas porous ( kertas buram ) separo halaman, di tengahnya digambar bulat ( diameter 3 cm ) kemudian pupuk dihamparkan di dalam bulatan dan dibiarkan 24 jam, setelah 24 jam di ukur dengan penggaris bagian yang basah karena sifat hidrokopis dari pupuk tersebut.

- Kuantitatif, dengan cara masukkan pupuk 5 gram ke dalam plastic (berat hari ke 1), dibiarkan terbuka, setiap 7 hari ditimbang dan di ukur higroskopisitasnya, yaitu :

Hari ke 7 :     berat hari ke 7 – berat hari ke 1

------------------------------------------  x 100 %

berat hari ke 1

Hari ke 14 :   berat hari ke 14 – berat hari ke 7

-------------------------------------------  x 100 %

berat hari ke 1

Setelah 28 hari besarnya higroskopisitasnya di rata – rata

h. Density,  yaitu berat jenis dari pupuk ( BJ ).

Berat

BJ =   ---------

Volume

Volume pupuk dapat dilihat dengan menggunakan Hukum Archimedest yang ber-bunyi “Volume suatu benda sama dengan volume air yang dipindahkan”, dapat diketahui dengan menggunakan gelas ukur diisi penuh aquadest, masukkan dalam erlemeyer, kemudian 5 gram pupuk  dimasukkan dalam gelas ukur yang sudah penuh aquadest, Air yang tumpah adalah volume pupuk tersebut ( diukur dengan gelas ukur)

Berat pupuk ( 5 gram )                                     100

BJ = -------------------------------------------------------------  x  ---------------- =  …......  g/cm

Volume pupuk                                                100 + KL

KL = kadar lengas pupuk tersebut

- SIFAT KIMIAWI PUPUK

  - Rumus kimia : Dapat diketahui dari label yang tertera pada kemasan pupuk atau dari literature.

  - pH, Dengan cara membuat larutan pupuk + aquadest, perbandingan 2 : 5 kemudian di aduk atau digojok sampai homogen dan didiamkan 30  menit, di test pH nya dengan alat ukur pH ( pH stik. pH meter )

  - Kadar unsur hara dan bentuknya.

Misalnya ZA mengandung Nitrogen 21 % dalam bentuk NH4  ( dilihat dari rumus kimia dalam label kemasan ).

  - Kadar  asam / basa / garam  bebas. :  Dapat dilihat dari pH

  - Zat pembawa (carier)  :  Dapat dilihat dari rumus kimia.

Misalnya ZA  = ( NH4) 2                           carrier ( pembawa )

  - Conditioner.:    Yaitu mengatur kelarutan atau pengendala higroskopisitas, pupuk juga berfungsi untuk memperbaiki fisik dan kimia tanah.

  - Filler ( zat pengisi ).

Filler ditambahkan untuk mencapai berat yang dikehendaki bila kadar unsur hara pokok sudah terpenuhi,bahan filler tidak bereaksi dengan bahan pupuk misalnya pasir, kwarsa.

BLANGKO PENGAMATAN KADAR LENGAS PUPUK

| MACAM PUPUK | Berat botol timbang (BBT) | BBT + pupuk | BBT + pupuk setelah di oven | Kadar lengas (%) | Rata2 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urea | 1. 2. 3. |  |  |  |  |
| ZA | 1. 2. 3. |  |  |  |  |
| NPK | 1. 2. 3. |  |  |  |  |
| KCl | 1. 2. 3. |  |  |  |  |
| ZK | 1. 2. 3. |  |  |  |  |
| SP36 | 1. 2. 3. |  |  |  |  |

Gambar pengamatan higroskopisitas setelah dibiarkan 24 jam

Urea                                                                     ZA

NPK                                                                          KCl

ZK                                                                       SP36

Keterangan

Higroskopisitas Secara kuantitatif

| Berat pupuk (gram) | Hari ke 1 | Hari ke 7 | Hari ke 14 | Hari ke 21 | Hari ke 28 | Rata2 Higroskopisitas (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urea (g) |  |  |  |  |  |  |
| Higroskopisitas (%) |  |  |  |  |  |  |
| ZA (g) |  |  |  |  |  |  |
| Higroskopisitas (%) |  |  |  |  |  |  |
| NPK (g) |  |  |  |  |  |  |
| Higroskopisitas (%) |  |  |  |  |  |  |
| KCl (g) |  |  |  |  |  |  |
| Higroskopisitas (%) |  |  |  |  |  |  |
| ZK (g) |  |  |  |  |  |  |
| Higroskopisitas (%) |  |  |  |  |  |  |
| SP36 (g) |  |  |  |  |  |  |
| Higroskopisitas (%) |  |  |  |  |  |  |

DENSITY

| Jenis Pupuk | Berat | volume | BJ | Rata2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urea | 1. 2. 3. |  |  |  |
| ZA | 1. 2. 3. |  |  |  |
| NPK | 1. 2. 3. |  |  |  |
| KCl | 1. 2. 3. |  |  |  |
| ZK | 1. 2. 3. |  |  |  |
| SP36 | 1. 2. 3. |  |  |  |

ACARA II.  MEMBUAT PUPUK CAMPUR

1. Tujuan.

- Mengetahui cara membuat pupuk campur dengan grade yang ditentukan.

-Membuktikan bagan pembuatan pupuk campur

-Menghitung besarnya filler yang dibutuhkan.

2. Bahan dan Alat.

Macam – macam jenis pupuk, bahan filler ( pasir, arang atau serbuk gergaji ), timbangan , Kantong plastik  tebal ukuran 0,5 kg

3. Cara  kerja :

Diketahui pupuk  KCl   mengandung  K2 O     60 %

ZA    mengandung  N          21 %

SP36  mengandung  P2 O5   36 %

Urea mengandung  N          46 %

ZK    mengandung K2O      50 %

- Buatlah pupuk campur seberat 100 gram dengan grade / perbandingan 5 – 15 – 20  dengan bahan  KCl, ZA  dan SP36, berapa filler yang dibutuhkan

- Perbandingan 8 – 10 – 15  dengan bahan ZK, Urea, SP36,  berapa filler yang dibutuhkan

- Perbandingan 12 – 15 – 8  dengan bahan ZK, SP36, Urea berapa filler yang dibutuhkan

- Perbandingan 5 – 10 – 15 dengan bahan ZA, ZK, SP36,   berapa filler yang dibutuhkan

- Perbandingan 5 – 15 – 10  dengan bahan KCl, ZA, SP36, berapa filler yang dibutuhkan

- Perbandingan 12- 15- 10 dengan bahan urea, ZK, SP36, berapa filler yang dibutuhkan

- Perbandingan 10- 5- 15 dengan bahan SP36,urea, KCl , berapa filler yang dibutuhkan

Contoh perhitungan :	 Perbandingan    5 –  15  –  20

N -   P   -   K

100 x 5

ZA. Yang dibutuhkan   = -----------     =   23,81 gram

21

100 x15

SP36. yang dibutuhkan  = -----------    =   41,667gram

36

100 x 20

KCl  yang dibutuhkan =  -----------    =    33,33 gram

60

Jumlah :  98,807gram

Filler yang diperlukan = 100 –98,807 gram  = 1,193 gram.

Setelah berat masing – masing pupuk ditimbang sesuai dengan perhitungan, kemudian dimasukkan  kantong plastik dicampur dengan fillernya kemudian diamati.

- Warna campuran

- Tekstur / struktur

- Konsistensi

- Ditimbang berat keseluruhan.

Campuran pupuk tersebut dibungkus plastik dengan rapat diberi label dan disimpan 1   bulan, setelah 1 bulan diamati kembali ke 4 parameter di atas kemudian disimpulkan.

Dengan melihat bagan pembuatan pupuk campur, kita dapat memilih jenis pupuk yang dapat  dibuat pupuk campur.  Seringkali  dalam pembuatan pupuk campur kita menjum-pai keadaan kadar unsur hara pokok   sudah terpenuhi tetapi berat yang dikehendaki belum tercapai, maka diperlukan filler ( zat pengisi )   berupa senyawa yang tidak bereaksi dengan pupuk yang ada misalnya: pasir kering, serbuk gergaji, arang, kwarsa.

PERHITUNGAN KEBUTUHAN MASING-MASING PUPUK

| Berat Pupuk Campur Yg Dibuat (gram) | Jenis unsure hara | Jenis pupuk | Kandungan unsure hara pokok (%) | Berat pupuk hasil perhitungan (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | N total |  |  |  |
|  | P2O5 |  |  |  |
|  | K2O |  |  |  |
| Jumlah .................... |
| Filler yang dibutuhkan .................... |
| PENGAMATAN |
| Setelah dicampur Warna campuran : Tekstur/struktur : Konsistensi : Berat : | Setelah satu (1) bulan |
| CATATAN DAN PARAF ASISTEN: |

BAGAN PEMBUATAN PUPUK CAMPUR.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | V | X |  | b | V | X |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  | X | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 3 | V | X |  | X |  | X |  | V | V | X |  | V | X | V |
| 4 | X | V | X |  |  | X |  |  | X | V | a | X |  | X |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | b | V | X | X |  |  | X | X | V |  |  | V | X |  |
| 7 | V |  |  |  |  | X |  |  | V | V | V | V |  | X |
| 8 | X |  | V |  |  | X |  |  | X | a | a | X | V | X |
| 9 |  |  | V | X |  | V | V | X |  |  |  |  | X | X |
| 10 |  |  | X | V |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |
| 11 |  |  |  | a |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |
| 12 |  |  | V | X |  | V | V | X |  |  |  |  | X | X |
| 13 | X |  | X |  |  | X |  | V | X | V | V | X |  | X |
| 14 | X | X | V | X |  |  | X | X | X |  |  | X | X |  |

Keterangan :

Selalu dapat dicampur

Dapat dicampur menjelang dipakai

Tidak dapat dicampur

Campuran  menjadi keras

Campuran menjadi keras tetapi dapat di dibebaskan dengan mudah

Dan dapat disimpan tanpa  resiko

1 = ZA                                                                          8 = tepung thomas

2 = Sendawa Chili, Sendawa norwegia                       9 = Ammofos, superstikfos

3 = Urea                                                                     10 = KCl

4 = Kalstikstof (Kst)                                                  11 = PK, ZK

5 = Bungkil, guano                                                    12 = Nitrofoska, Amofoska

6 = Ds                                                                        13 = kapur, napal

7 = Fosfat alam, tepung tulang                                  14 = Pupuk kandang

ACARA III.  PEMBUATAN PUPUK BOKASHI.

Bahan Baku

- Humus sampah kota atau jerami dihaluskan  atau sekam padi	70 bagian

- Pupuk kandang ayam petelur/ sapi/ kambing  yang baru		20 bagian

- Abu									  5 bagian

- Dolomit	                                                                                      1 bagian

- guano						  		               l bagian

- Zeolit									   l bagian

- Bekatul								  2 bagian

Dekomposer

. - EM 4		l liter ( atau Stardek, P-Bio, MOL)

- Molase	l liter

- Air		8 liter.

( air bisa diganti larutan daun kacang-kacangan,  air cucian beras, tajin ketan hitam, air cucian daging. )

Cara Pembuatan

- Membuat larutan decomposer

Bahan-bahan dekomposer dicampur kemudian didiamkan empat hari, tidak tertutup

rapat ( ditutup kain)

- Bahan – bahan pupuk dicampur merata diayak saringan pasir ukuran 1 atau 2 cm, kemudian larutan decomposer  ditambah air sumur dengan konsentrasi 25 ml/1 liter air dimasukkan gembor, dicampurkan sampai kandungan air adonan 30% tandanya bila adonan dikepal dengan tangan, air tidak keluar dari genggaman dan bila kepalan dilepas maka adonan akan mekar.

- Adonan digundukkan di atas ubin yang kering dengan ketinggian maximum 75 cm. Kemudian ditutup bagor plastik berpori selama  minimal 7 hari. ( semakin tinggi kandungan lignin pada bahan- bahan pupuk, waktu fermentasi semakin lama)

- Pertahankan suhu gundukan adonan. 40 – 50o C,Jika suhu lebih dari 50o C  bukalah bagor penutup dan gundukan adonan dibolak balik , kemudian ditutup lagi, suhu yang tinggi dapat mengakibatkan Bokashi menjadi rusak karena terjadi proses pembusukan (mikrobia mati). Pengecekan suhu diilakukan tiap hari.

- Setelah minimal 7 hari (apabila menggunakan humus sampah), bokashi telah  terfer-mentasi dan siap digunakan sebagai pupuk.

BLANGKO PENGAMATAN BOKASHI

| Bahan dekomposer | Bahan baku pupuk organik | Berat/volume bahan baku | Hasil pengamatan |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hari ke- | Suhu | Tekstur | kelembaban |
| 1. | 1. |  | 0 |  |  |  |
| 2. | 2. |  | 3 |  |  |  |
| 3. | 3. |  | 4 |  |  |  |
| 4. | 4. |  | 5 |  |  |  |
|  | 5. |  | 7 |  |  |  |
|  | 6. |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  | 28 |  |  |  |
| CATATAN DAN PARAF ASISTEN |

ACARA IV.  PEMBUATAN MIKRO ORGANISME LOKAL (MOL)

Tujuan : membuat mikro organisme local sebagai decomposer, pupuk organic dan pestisida organic

Bahan baku : rebung bambu /bonggol pisang /buah-buahan busuk / sayuran busuk/ sisa rumah makan/ limbah ikan/ buah mojo dll

Bahan pelengkap : air cucian beras, air kelapa, molase atau gula jawa dilarutkan

Alat : pencacah, penumbuk, penghancur

Cara Kerja :

- Bahan baku yang sudah dihancurkan 2 bagian, dimasukkan ember

- Tambahkan air cucian beras 5 bagian

- Tambahkan air kelapa 5 bagian

- Tambahkan molase 1 bagian

- Bahan tersebut diaduk sampai rata, kemudian ember ditutup rapat (suasana anaerob)

- Hubungkan selang kecil dari ember ke air di dalam gerigen (dibuat lubang untuk selang)

- Diamkan sampai gelembung udara di dalam gerigen berhenti (sekitar 2 minggu)

- Setelah tidak ada gelembung udara di dalam gerigen, larutan diaduk dan disaring

- Hasil saringan dimasukkan dalam botol untuk disimpan dan dianalisa kandungan unsur haranya

Pengamatan ;

- Jenis bahan baku ;

- Ukuran ;

- Perlakuan :

- Bahan tambahan :

- Mulai timbul gelembung udara ;               (hari)

- Gelembung udara berhenti ;               (hari)

- Warna larutan setelah disaring :

- Volume larutan :      ml

- Aroma ;

- C/N MOL :

Persetujuan asisten :

ACARA V.  PENETAPAN KADAR K2O PUPUK ZK

Tujuan : Untuk mengetahui besarnya kandungan  K2O   pupuk ZK

Bahan dan Alat

Pupuk yg mengandung unsur K ( ZK ) ,HCl pekat, larutan BaCl2,  HClO2  20 % alkohol absolut 95 – 96 %, aquadest., timbangan analitis, gelas piala, kompor pemanas, kertas saring, pipet,  penangas  air, gelas ukur, sand bath,pengaduk, oven, eksikator

Cara kerja :

- Timbang 4 gram bahan pupuk dan masukkan ke dalam gelas piala 500 ml

- Tambahkan 280 ml aquadest dan 20 ml HCL pekat, didihkan dan tambahkan  BaCl2 beberapa tetes sampai sulfatnya mengendap.

- Dinginkan dan jadikan volume 500 ml dengan aquadest, kemudian disaring.

- ambil 50 ml filtrat masukkan kedalam gelas piala dan keringkan di atas penangas air.

- Tambahkan 1 ml  HCl pekat untuk menyelimuti residu yang terjadi dan keringkan lagi diatas sand bath.

- Ekstraksikan residu dengan 25 ml aquadest panas (60o C) dan disaring.

- Hasil ekstraksi ditambah 7 ml HClO4 20 % uapkan pada sand bath sampai asap putih dari asap perchlorat makin banyak.

- Tambahkan aquadest secukupnya hingga warna  kemerah  – merahan timbul ( kadang - kadang sulit kelihatan ) max 20 ml,  lalu tambahkan setetes HCl04 20 %.

- Pekatkan kembali larutan dengan memanaskan menggunakan lampu spirtus sampai keluar asap kemudian di dinginkan.

- Tambahkan 20 ml, alkohol pekat (93-96%), lalu diaduk sampai rata,  selanjutnya di diamkan sampai kristal mengendap, kemudian disaring dengan kertas saring Whatman 42 yang tertimbang dulu.

- Cucilah endapan dengan menuangkan 20 ml alkohol absolut sebanyak 2 x

- Keringkan endapan dalam oven suhu 60 o C selama 2 jam. Kemudian didinginkan dalam eksikator 30 menit,Lalu timbang sedimen di atas kertas sebagai sedimen KClO4

Perhitungan dengan rumus empiris sebagai berikut :

- Bagian KCLO4     = 0,3401 bagian K2O

- Gram K2O  	    = berat endapan KCLO4 X 0,3401 x 10

- %  K2O               =  gram K2O      X 100%

4

ACARA VI.  PENETAPAN  KADAR P2O5   PUPUK TSP

Tujuan : mengetahui kandungan P2O5  larut dalam air yang terdapat dalam pupuk  SP36.

Bahan dan alat. 
Pupuk SP 36, HNO3,  H2 SO4 pekat, NH4 , molibdat campuran ( NH4 ) 2 SO4   + NH4 NO3 aseton, aquadest, labu takar, erlenmeyer, kertas saring, pipet, gelas piala, lampu spiritus , corong, gelas ukur, eksikator dan timbangan Analitis.

Pembuatan ekstrak bahan pupuk.

- Timbang bahan pupuk 5 gram dihaluskan dan masukkan kedalam labu takar 250 ml

- Tambahkan aquadest sebanyak 225 ml atau sampai tanda.

- Labu bakar dengan isinya digojok 30 menit dengan mesin penggojok atau 2 jam bila tanpa mesin gojok dengan sekali – kali didiamkan.

- Encerkan dengan aquadest sampai tanda.

- Setelah digojok sampai homogen, disaring dengan kertas saring ke dalam Erlenmeyer untuk diuji kadar P2 O5 nya.

Cara kerja

- pipet 10 ml ekstrak  contoh pupuk ke dalam gelas piala 250 ml. Tambahkan kemudian 40 ml campuran HNO3 + H2SO4, panaskan di atas nyala api  hingga hampir mendidih.

- Diangkat dari  nyala  api goyangkan 10 detik dan segera  tambahkan 50 ammonium molibdat lorenz dan goyangkan lagi selama 10 menit. ( penambahan larutan tersebut dilakukan secara cepat dan jangan sampai mengenai dinding gelas piala).

- Setelah 5 menit digoyangkan 30 detik dan dibiarkan sampai semalam.

- Endapan yang terbentuk disaring dengan kertas saring yang sudah diketahui  beratnya. Endapan yang  tersisa dalam gelas piala dibersihkan dengan membilas  NH4NO3  2,5 % panas 60o C ( 2 x masing-masing 20 ml) gunakan pengaduk karet.

- Endapan di atas kertas saring dicuci NH4 NO3  2,5 % sampai 3 kali @ 20 ml

- Kemudian endapan dibilas dengan 5 ml  aseton sampai 4 kali

- Biarkan sampai agak kering, masukkan dalam eksikator 30 menit kemudian ditimbang.

- Buat pula perlakuan blanko, yaitu tanpa ekstrak, dan diganti dengan 10 ml aquadest.

Perhitungan.

Kadar P2 O5  = berat (g) endapan setelah dikurangi blanko  X  0,03295 x 500.

ACARA VII.  PENETAPAN  KADAR  ASAM BEBAS  PUPUK ZA

Tujuan : menguji kualitas pupuk  ZA  dengan kadar asam sulfat bebas yang terkandung

Bahan dan alat.

Pupuk  ZA ( zwavelzure amoniak ), indikator methyl orange, NaOH  0,1  n, gelas piala, kaca pengaduk, buret, timbangan analitis dan aquadest.

Langkah kerja.

- Siapkan contoh pupuk  ZA 20 g, masukkan ke dalam gelas piala.

- Tambahkan 100 ml aquadest, aduklah sampai larut.

- Tambahkan beberapa tetes indikator methyl orange ( 3 tetes )

- Titrasikan dengan NaOH 0,1 n sampai  warna berubah.

Perhitungan

1 ml NaOH 0,1 n  = 0,0049 H2 SO4

### Kadar asam bebas  = a x 0,0049 x 100

b

  - =  banyaknya ml NaOH 0,1 n  yang terpakai di dalam titrasi.

  - =   berat contoh pupuk.

ACARA VIII. PENGAPURAN TANAH MASAM

Tujuan : Menentukan kebutuhan kapur untuk meningkatkan pH tanah dengan metode SMP

(Shoemaker Mchlear & Pratt )

Bahan  dan  alat :

Tanah masam, kapur, larutan buffer SMP, pH meter, gelas piala, panggaduk, aquades, ember kecil, mangkok plastik, lembaran plastik.

Persyaratan kapur pertanian :

a. Ukuran butir			: 100 % lolos saringan dengan ukuran 40 mesh.

b. Kadar  air  			: maksimal 5 %

c. Merupakan hasil		: Penggilingan tanpa dibakar

d. Kadar  Al2O3 + Fe2 O3	 	: Maksimal 3 %

e. Kadar Si O2 			: Maksimal 3 %

f. Kadar batu kapur		: 1. batu kalsit   - CaO minimal 47 %

- CaCO3  minimal 85 %

2. batuan dolomite  - CaO, MgO minimal 47 %

- CaCO3 , MgCO3  minimal  85 %

Yang perlu diperhatikan pada pengapuran :

- Pelaksanaan pengapuran harus memperhatikan dosis yang dianjurkan karena telah melalui hasil penyelidikan dan pertimbangan yang matang.

- Penebaran, pembenanam dan pencampuran kapur pada tanah harus dalam dan merata,

- Dilaksanakan pada akhir musim kemarau ( 2 - 4 minggu sebelum musim tanam )

Cara kerja :

a.  Membuat larutan buffer SMP.

- Para nitrophenol		: 1,8 gram

- triethanolamine		: 2,5 ml

- K2CrO4 			: 53, 1 gram.

Bahan2 di atas dilarutkan ke dalam 900 ml aquadest, pH dibuat 7,5 dengan menambah NaOH dan diencerkan menjadi 1 liter.

b.  Mengukur pH buffer

- Timbang 5 gram contoh tanah masam ke dalam gelas piala.

- Tambahkan 5 ml aquadest, aduk rata dan biarkan 30 menit.

- Setelah 30 menit diaduk lagi dan diukur pH awal dengan pH meter.

- Tambahkan 10 ml  larutan buffer SMP, dan diaduk beberapa kali dalam waktu 20menit.

- Setelah 20 menit ukur pH suspensi tersebut.

- Dengan pH buffer kita melihat daftar kebutuhan kapur menurut metode SMP untuk menaikkan pH asal menjadi pH 6,4.

DAFTAR  KEBUTUHAN  KAPUR  MENURUT  METODE SMP

| pH buffer | Kebutuhan CaCO3 Ton/acre | pH Buffer | Kebutuhan CaCO3 Ton/acre |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 | 1,2 1,7 2,3 2,7 3,2 3,7 4,2 4,7 5,2 5,7 | 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 | 6,2 6,7 7,2 7,7 8,2 8,6 9,1 9,6 10,1 10,6 |

Jumlah CaCO3  ( dengan nilai penetralisasi 100) yang dibutuhkan untuk menaikkan pH asal menjadi pH 6,4

Contoh perhitungan kebutuhan  kapur untuk sample tanah 5 kg

misalnya pH buffer  tanah sample 6,7 maka kebutuhan CaCo3 = 1,2 ton ./ acre.

Berapa kebutuhan untuk 5 kg tanah ?

Diketahui : berat volume tanah 1,2;  dalam lapisan olah 25 cm, 1 ha = 108 Cm2

1acre = 0,8 Ha, maka kebutuhan CaCO3 1hektar = 10/8  x 1,2 ton= 1,5 ton/ha = 1,5.106 g

Volume 5 kg tanah = 5 X 1,2 X 25 Cm = 150 Cm3

Jadi kebutuhan kapur untuk 5 kg tanah = 150/108 = 1,5.106 gram = 2,25 gram

Pelaksanaan pengapuran tanah sample

- Tanah sample 5 kg dibuat kapasitas lapang dalam ember.

- Kebutuhan kapur setelah dihitung, ditimbang dan dicampurkan dengan rata

- Sebelum ditutup lembaran plastic, di dalam ember diberi mangkuk berisi air untuk menjaga

kelembaban.

- Setiap minggu tanah diukur pH nya dengan pH meter

- Setelah pH yang dikehendaki tercapai (2 bulan) baru ditanami.

| Berat tanah sampel | Berat CaCO3 hasil perhitungan | Hasil pengamatan pH minggu ke- |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PARAF ASISTEN/MINGGU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ACARA IX.  PENETAPAN  KARBON(C) DAN NITROGEN (N) PUPUK ORGANIK

Tujuan : Untuk mengetahui C/N pupuk organik

- PENETAPAN KADAR KARBON (C)  PUPUK ORGANIK

Bahan dan alat :

Pupuk organik , K2 Cr2 O7  1 n, H2 SO4  pekat, indikator dipenilamine, H2 PO4  85%, FeSO4 1n, aquadest.labu  takar  ukuran 50 ml 2 buah, timbangan analitik, pipet 3 buah,gelas ukur 10 ml 3 buah ukuran 50 ml 1 buah, gelas piala 100 ml 2 buah,buret,erlemeyer 125 ml 6 buah label, botol pemancar air, gelas arloji.

Cara kerja :

- ambil labu takar  ukuran 50 ml

- timbang contoh pupuk 0,05 g, masukkan ke dalam labu takar.

- Tambahkan dalam labu tsb 10 ml K2 Cr2 O7  1 n, kemudian 10 ml H2 SO4  pekat dengan gelas ukur, selanjutnya digojok dengan gerakan mendatar.

4    Warna harus tetap jingga, bila warna berubah menjadi biru kehijauan, tambahkan

lagi K2 Cr2 O7  1 n dan H2 SO4  banyaknya dicatat.

5   Tambahkan dengan menggunakan pipet 1 ml indikator dipenilamine.

6   Tambahkan 10 ml H2 PO4  85 %.

7   Jadikan volume 50 ml dengan menambah aquadest.

8   Gojok dengan cara membalik - balikkan dan biarkan mengendap

9   Ambil dengan pipet sebanyak 5 ml larutan yang jernih.

10. masukkan ke dalam Erlenmeyer ukuran 50 ml, dan tambahkan 15 ml aquadest.

- titrasikan dengan Fe SO4  1 n, hingga warna kehijauan

- buat juga perlakuan blanko, yaitu seperti langkah di atas, tetapi tanpa bahan  pupuk.

B   = jumlah ml Fe SO4 1n yang dipakai untuk menetrasi blangko

A  = jumlah ml Fe SO4  1n yang dipakai untuk menetrasi baku.

Kl  = kadar lengas  pupuk

- berasal dari :    (C) metode Wilkey dan Black.

77		      ( CO) metode Denstadt )

3 berasal dari  1 ml K2 Cr2 O7  = 3 mg C ( kalium bikromat )

Kadar bahan organik = kadar C  X 100/58 %

100/58 berasal dari rata - rata C dalam bahan organik = 58 %.

| VOLUME TITRASI (ml) |  | KL pupuk organik | Kadar karbon pupuk organik |
| --- | --- | --- | --- |
| Blangko (B) | Baku (A) | Rata2 (B-A) |  |  |
| 1 2 3 Rata2 = | 1 2 3 Rata2 = |  |  |  |
| PARAF DAN CATATAN ASISTEN |

2. PENETAPAN KADAR NITROGEN (N) BAHAN PUPUK.

Untuk mendapatkan N dilakukan  dengan metode  kjeldahl melalui tiga tahap yaitu :

1. Destruksi

2. Destilasi

3. Titrasi

Bahan dan alat :

Pupuk organik sama jenisnya dengan yang dianalisis kadar karbonnya,. H2 SO4 pekat  dan Na OH  0,1 n, perangkat destruksi, perangkat distilasi, Erlenmeyer ukuran 125 ml 3 buah, buret, gelas ukur ukuran 50 ml, gelas piala ukuran 100 ml.

TAHAP PELAKSANAAN

1. DESTRUKSI

Mengubah N komplek  menjadi N sederhana atau melepaskan N dari ikatan senyawa organik rantai panjang dan pendek.

Reaksi yang terjadi.

H2 SO4 pekat  +  CuSO4  + K2 SO4

→  Panas

NH4 HSO4

NH4 +

Cara kerja :

- Timbang contoh pupuk  1 gram, masukkan ke dalam labu destruksi

- Tambahkan 6 ml H2 SO4    pekat

- Tambahkan 1 – 2  sendok  kecil  campuran serbuk CuSO4 + K2 SO4.

- Panaskan di dalam almari asam sampai warna menjadi jernih atau kurang lebih

selama 1 jam  mendidih.

2. DESTILASI

Mengubah NH4  +                NH3+

Reaksi yang terjadi NH4 +                       NH3 +  + H +

NH3 +  bersifat volatile ( mudah menguap) sehingga harus di ikat asam penampung

( H2 SO4  + metil red ) sehingga menjadi 2 NH2  + H2 SO4              ( NH4 ) 2 SO4 .

Cara kerja :

- Hasil destruksi setelah dingin dimasukkan ke dalam labu destilasi dengan cara

menuangkan   berulang – ulang dengan aquadest ( maximum 150 ml ) dijaga supaya

endapan dan  kotoran tidak ikut   masuk ke dalam labu distilasi.

- Siapkan asam penampung dalam gelas piala yaitu 10 ml  H2 SO4  0,1 n + 3 tetes

indicator methylred.

- Ujung pipa dari labu destilasi yang telah melewati alat pendingin harus tercelup

dalam larutan asam penampung.

4.  Tambahkan dengan hati  -  hati 20 ml NaOH pekat ke dalam labu distilasi.

5.   Dimulai distilasi dengan menyalakan api, asam penampung warnanya harus tetap

merah,  distilasi berlangsung 30 menit ( mendidih selama 30 menit )

3. TITRASI.

Menghilangkan sisa asam yaitu menghilangkan H2SO4  yag masih terdapat di dalam                hasil  distilasi  dengan NaOH

Cara kerja :

- Hasil distilasi ( asam penampung ) diangkat dan di ukur volumenya kemudian dibagi

tiga, dan dilakukan titrasi  dengan NaOH 0,1 n sampai warna merah hampir hilang

- Perlakuan blangko juga dibuat sama seperti cara kerja 1 – 10 tetapi tidak memakai

contoh pupuk.

Perhitungan :

B    = Volume titrasi blangko

A   = Volume titrasi baku

KL = kadar lengas pupuk organik yang dianalisis

# C/N yang ideal untuk pupuk organik yaitu sekitar 10 – 12.

| BLANGKO | BAKU |
| --- | --- |
| Total vol distilat (ml) | Vol distilat | Vol titrasi | Total vol titrasi (B) | Total vol distilat (ml) | Vol distilat | Vol titrasi | Total vol titrasi (A) |
|  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
|  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| Rata2 (B) ........... ml | Rata2 (A) ............. ml |
| KADAR NITROGEN = NILAI C/N = | PARAF DAN CATATAN ASISTEN |

PUSTAKA

- Petunjuk praktikum Kesuburan tanah UPN “ Veteran “Yogyakarta.

- Petunjuk praktikum Kesuburan tanah Uiversitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- Petunjuk Praktikum Kesuburan tanah Universitas Sebelas Maret Surakarta.

PETUNJUK PRAKTIKUM

KESUBURAN TANAH DAN PEMUPUKAN

Murti astiningrum

AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS TIDAR

2017

# Text boxes

SO4

PARAF DAN CATATAN ASISTEN:

V

X

a

b

K2O hasil analisis =               %

CATATAN DAN PARAF ASISTEN

Kadar P2O5 hasil analisis =               %      PARAF  ASISTEN :

CATATAN DAN PARAF ASISTEN :

(B – A )  X normalitas Fe SO4  X 3

KADAR C   = -------------------------------------------------------- X  10  X 100 X 100 %

100            X berat  contoh pupuk (mg )                   77

100 + Kl

(B – A )  X normalitas  Na OH  x 14

KADAR N   = ------------------------------------------------  X 100 %

100           x berat pupuk  ( mg )

100 + KL.

Kadar C  ( % )

NILAI C / N =	-----------------

Kadar N  ( % )